Relier le fil vert ( ps-on) avec un noir pour chaque ATX, il est recommander de doubler  les fils noir et jaune, pour avoir une bonne section de fil, que se ne soit pas eux qui chauffent à la place du fil de découpe

Sur fil rouge et noir une résistance 4,7( 8w ou une ampoule de voiture.

ne pas mettre les carcasses en contact l’une contre l’autre et ne pas relier les prises de terre, il est même préférable de couper les fils de terre( les vert a bandes jaune) dons attention en cas d’orage, débrancher tout

Ampoule ou résistance

# Text boxes

49V 48v pour la chauffe

-

+

alim. 1

alim. 2

alim. 3

alim. 4

(

(

(

(

+

-

17V pour la carte et moteur

(